## Slide 1
2026 In-Jeju Challenge
Pronimo
AIoT 영어 발음 체험 교실
3D 구강 시각화와 AI 발음 분석에 IoT 교구를 연결해, 발음 결과가 교실의 사물을 움직이게 합니다
세종대학교 컴퓨터공학과 · 5조 취업시켜조
AI 서버 · 기획
조경태 팀장
프론트엔드
권혁준 · 정지태
백엔드
강형민
Notes: [0:00~0:15] 인사. 한 줄 정의 — 발음 분석 결과가 실제 교구를 움직이는 AIoT 영어 학습 교실입니다.

## Slide 2
＊
발표 순서
발표 10분 + 시연 영상 3분
pronimo · 목차
2 / 40
1
주제 설명 및 선정 이유
발음 학습의 구조적 한계 · 기존 서비스 비교 · IoT 확장 이유 · 프로젝트 목표
2
시스템 구조
입력 → 전달 → 음성 → 시각 → 피드백 → 3D 전 과정
3
IoT 구현
교구 연동 구조 · 웹 점수 → MQTT → ESP32 → 조명 점등 · 안전 설계
4
검증 및 성과
실사용자 검증 · 문제 해결 사례 · 기술적 성과
5
결론
기대 효과 · 확산 가능성 · 사업화 · 향후 계획
※ 3단계 IoT 구현 직후 3분 시연 영상을 재생합니다.
Notes: [0:15~0:35] 목차. 6개 섹션 흐름 안내.

## Slide 3
1
pronimo
주제 설명 및 선정 이유
왜 발음인가 — 학습 구조의 한계에서 출발합니다
발음의 구조
기존 서비스 한계
Pronimo의 방식
IoT 확장 이유
pronimo · 1. 주제 설명 및 선정 이유
3 / 40
Notes: [0:35] 섹션 1 시작. 발음 학습의 구조적 한계부터 짚겠습니다.

## Slide 4
4 / 40
Notes: [1:00~1:20] /r/ /l/ /θ/ /ð/ /f/ /v/는 한국어에 없는 소리입니다. 차이는 구강 내부 움직임에서 만들어지는데 학습자는 그걸 볼 수 없습니다.

## Slide 5
5 / 40
Notes: [1:20~1:40] 기존 서비스는 원인 설명·구강 가시화·교정 가이드가 없습니다. 우리는 구강 동작 단위로 분석하고 3D로 보여줍니다.

## Slide 6
6 / 40
Notes: [1:40~2:00] Pronimo의 세 축 — AI 발음 분석, 3D 발음 시각화, 게이미피케이션.

## Slide 7
5
Pronimo + IoT
발음 분석에 실물 반응을 더한 세 단계
pronimo · 1. 주제 설명 및 선정 이유
7 / 40
SEE
보여준다
정답 발음의 혀 · 입술 위치를
3D 구강 모델로 먼저 보여준다
3D 구강 시각화 · Viseme 입모양 분석
ANALYZE
진단한다
음성과 입모양을 함께 채점해
무엇이 왜 틀렸는지 짚어준다
AI 융합 채점 · 취약 음소 자동 탐지
ACT
이번 확장
체감한다
통과하면 조명 · 문 · 자동차가
실제로 움직여 결과를 체감한다
IoT 교구 실물 반응 · 5초 이내
선정 배경
기존 발음 학습의 한계
점수 · 정오 판정 중심 · 화면과 소리에 편중 · 오류 원인을 이해하기 어려움
→
Pronimo AIoT 영어 발음 체험 교실
음성 · Viseme 발음 분석 + IoT 교구 결합 · 발음 결과가 조명 · 문 · 자동차의 실물 반응으로 · 단어의 의미를 시각 · 물리적으로 경험
Notes: [2:05~2:25] 3D까지 왔지만 결과는 여전히 화면 안에 있었습니다. SEE·ANALYZE·ACT 중 ACT가 이번에 새로 붙인 IoT입니다.

## Slide 8
6
프로젝트 목표
기술적 목표 · 산업적 목표
pronimo · 1. 주제 설명 및 선정 이유
8 / 40
기술적 목표
음성 · 입모양 · 3D · IoT 제어를 하나의 시스템으로 통합
실시간 분석 결과에 ESP32 교구가 즉시 반응
교사용 대시보드에서 점수 · 취약 음소 관리
산업적 목표
특수학교 · 특수학급용 체험형 영어 학습 보조 솔루션 검증
AI 분석 + 실물 교구를 결합한 차별화 교육 모델 제시
교육기관별 콘텐츠 · 교구를 확장하는 스마트 교실 플랫폼
Notes: [2:25~2:40] 기술 목표는 음성·입모양·3D·IoT 네 모듈의 통합, 산업 목표는 특수교육 현장에서의 검증입니다.

## Slide 9
7
전체 서비스 흐름
대표 시연 단어 “LIGHT” — 발음이 통과되면 조명이 실제로 켜집니다
pronimo · 1. 주제 설명 및 선정 이유
9 / 40
STEP 1 · SEE
정답 먼저 고르기
화면에 단어 · 그림과 함께
정답 발음의 3D 입모양을 먼저 제시
▶
STEP 2 · SPEAK
따라 발음하기
음성(WAV)과 입모양(MediaPipe)
데이터를 동시에 수집
▶
STEP 3 · ANALYZE · DECIDE
AI 분석 · 판정
음소별 융합 채점 후 학생별
난이도 기준으로 통과 여부 판정
▶
STEP 4 · ACT
조명이 켜짐!
MQTT 명령 → ESP32가 LED 점등
단어의 의미를 몸으로 경험
LIGHT
정답 3D 입모양 먼저 제시
“LIGHT!”
마이크
웹캠
/l/
/aɪ/
/t/
음성 8.4 · 입모양 7.6 종합 8.2 / 10
학생별 기준 통과 ✓
ESP32 · RGB LED
기준 미달 시 (실패 안전 모드) 조명을 끄고 끝내지 않습니다 — 정답 3D 입모양을 다시 보여주고 즉시 재도전, 반복 실패 시 교사 도움 / 체험 모드로 전환
Notes: [3:00~3:15] 대표 시연 단어는 LIGHT입니다. 정답을 먼저 고르고, 3D 입모양을 본 뒤 따라 발음하면, 통과했을 때 교실 조명이 실제로 켜집니다. 실패해도 학습이 멈추지 않도록 재도전 경로를 뒀습니다.

## Slide 10
2
pronimo
시스템 구조
입력 → 전달 → 음성 → 시각 → 피드백 → 3D, 전 과정을 순서대로
입력 · 전달
음성 분석
시각 채점
피드백 · 3D
pronimo · 2. 시스템 구조
10 / 40
Notes: [2:55] 섹션 2 시작. 시스템이 어떤 순서로 동작하는지 전 과정을 따라가겠습니다.

## Slide 11
pronimo · 2. 시스템 구조
11 / 40
Notes: [3:25] 전체 아키텍처. React·Three.js 프론트, Spring Boot 백엔드, FastAPI AI 워커, MySQL·S3, 외부 API는 Azure·Supertone·OpenAI.

## Slide 12
pronimo · 2. 시스템 구조
12 / 40
Notes: [3:35] End-to-End 파이프라인 한 장 요약. 음성 트랙과 시각 트랙을 병렬로 돌려 Audio-First 0.75:0.25로 융합합니다.

## Slide 13
4
① 음성 분석 — Azure
Audio · Azure Pronunciation Assessment
pronimo · 2. 시스템 구조
13 / 40
① 입력 단어
“hello”
학생이 발음할 정답 단어
→
② Azure API 호출 인자
referenceText = "hello"
GradingSystem = HundredMark
Granularity = Phoneme
→
③ 응답
음소 단위 채점 결과
응답에서 무엇을 얻나
음소 단위 평가
hello → HH · AH · L · OW 각각 채점
Offset · Duration
100ns 단위 → ÷10000 → ms (시간 정렬에 사용)
AccuracyScore (0~100)
음소별 정확도 + ErrorType(누락 · 대치)
NBestPhonemes Top-5
무엇으로 잘못 들렸는지 후보
Azure 응답 (phoneme) — hello의 첫 음소 /h/
"Phonemes": [
{ "Phoneme": "h",
"PronunciationAssessment": {
"AccuracyScore": 98.0,
"NBestPhonemes": [
{"Phoneme":"h", "Score":100.0},
{"Phoneme":"ow", "Score": 52.0},
{"Phoneme":"ah", "Score": 35.0} ] },
"Offset": 7500000,
"Duration": 3500000 },
... ]
Notes: [3:45] ① 음성 분석. 학생이 발음할 정답 단어 hello를 referenceText 인자로 넘겨 Azure Pronunciation Assessment를 호출합니다. Granularity를 Phoneme으로 주기 때문에 단어가 아니라 음소 단위로 결과가 내려옵니다. 오른쪽이 hello의 첫 음소 /h/에 대한 실제 응답이고, 여기 Offset이 뒤의 프레임 정렬 기준이 됩니다.

## Slide 14
5
② 음성 점수는 어떻게 만드나
Audio Scoring · 세 가지를 합쳐 하나의 점수로
pronimo · 2. 시스템 구조
14 / 40
70 %
정확도
Accuracy
음소를 얼마나 정확히 발음했는가
15 %
유창성
Fluency
끊김 없이 자연스럽게 이어졌는가
15 %
완성도
Completeness
단어를 끝까지 다 발음했는가
단어 음성 점수 = 0.70 × 정확도(길이 가중 평균) + 0.15 × 유창성 + 0.15 × 완성도
1
길이로 가중 평균
짧게 스친 음소보다 길게 발음한 음소가 더 크게 반영
2
누락은 0점
발음하지 않고 넘어간 음소는 정확도를 0으로 처리
Notes: [3:55] 음성 점수는 세 가지를 합칩니다 — 정확도 70, 유창성 15, 완성도 15. 두 가지 원칙만 기억하시면 됩니다. 길게 발음한 음소일수록 크게 반영되고, 아예 빼먹은 음소는 0점입니다.

## Slide 15
pronimo · 2. 시스템 구조
15 / 40
Notes: [4:05] ③ 입력. MediaRecorder로 WAV, MediaPipe로 478 랜드마크·52 blendshape → 26·13개로 압축. 원본 영상은 전송하지 않습니다.

## Slide 16
pronimo · 2. 시스템 구조
16 / 40
Notes: [4:15] ④ 전달. WAV는 S3에 올리고 presigned URL만 AI 서버로 넘깁니다. AI 서버는 S3 자격증명을 갖지 않습니다.

## Slide 17
pronimo · 2. 시스템 구조
17 / 40
Notes: [4:25] ⑤ 프레임 → 17 특징. MediaPipe 26 landmark와 13 blendshape를 턱 벌어짐·입술 오므림·혀 돌출 등 17개 표준 특징으로 변환합니다. (시간 부족 시 생략 가능)

## Slide 18
pronimo · 2. 시스템 구조
18 / 40
Notes: [4:35] ⑥ Phoneme → Viseme 매핑. 소리인 음소를 눈에 보이는 입모양 단위로 바꿔야 카메라 영상과 비교할 수 있습니다.

## Slide 19
pronimo · 2. 시스템 구조
19 / 40
Notes: [4:45] ⑦ 시각 정렬. Azure가 준 음소 타이밍을 ±80ms 확장한 윈도우로 웹캠 프레임을 잘라 매칭합니다.

## Slide 20
pronimo · 2. 시스템 구조
20 / 40
Notes: [4:55] ⑧ 시각 채점 4가지 방식 — pattern / gaussian / absolute / skip. 정면에서 볼 수 없는 음소는 skip으로 자동 제외합니다.

## Slide 21
pronimo · 2. 시스템 구조
21 / 40
Notes: [5:05] ⑨ 실제 예시 /p/. 측정값과 기준값을 비교해 0~1 점수를 냅니다. (시간 부족 시 생략 가능)

## Slide 22
pronimo · 2. 시스템 구조
22 / 40
Notes: [5:15] ⑩ 정답 자료는 3D Talking Head 기준값입니다. ARKit blendshape 기반 표준 발음 프로파일을 target으로 삼아 비교합니다.

## Slide 23
pronimo · 2. 시스템 구조
23 / 40
Notes: [5:25] ⑪ 융합. Audio 0.75 + Visual 0.25로 최종 점수와 band를 만들고 JSON으로 반환합니다.

## Slide 24
pronimo · 2. 시스템 구조
24 / 40
Notes: [5:35] ⑫ 분석 텍스트 템플릿. 임계값 0.7 미만 중 가장 낮은 음소를 골라 '음성:…/입모양:…' 2줄 한국어 피드백을 규칙 기반으로 생성합니다.

## Slide 25
pronimo · 2. 시스템 구조
25 / 40
Notes: [5:45] ⑬ AI 피드백 프롬프트. GPT-4o-mini로 mild·spicy 두 캐릭터 문장을 생성합니다. 제약 조건을 프롬프트에 명시했습니다.

## Slide 26
pronimo · 2. 시스템 구조
26 / 40
Notes: [5:55] ⑭ 음성 합성. Supertone TTS로 캐릭터 음성을 만들고, LLM과 TTS를 asyncio로 병렬 호출해 응답 시간을 절반으로 줄였습니다.

## Slide 27
pronimo · 2. 시스템 구조
27 / 40
Notes: [6:05] ⑮ 3D 구강 모델. Blender에서 viseme별 Shape Key를 만들고 GLB로 내보내 Three.js가 morphTarget으로 제어합니다.

## Slide 28
18
⑯ 립싱크는 이렇게 움직인다
Shape-Key Lip-Sync · 발음이 바뀔 때 입모양을 부드럽게 잇는다
pronimo · 2. 시스템 구조
28 / 40
음소가 바뀔 때마다 viseme을 갈아끼우지 않고, 두 입모양의 가중치를 서서히 넘겨준다
예시 “apple” /æ/ → /p/ → /l/
v_AH
0 ~ 260ms
입을 크게 벌림
→
v_MBP
260 ~ 420ms
입술을 다뭄
→
v_LNTD
420 ~ 640ms
혀끝을 잇몸에
계단식 전환
그냥 갈아끼우면 끊긴다
v_AH를 끄고 v_MBP를 켜는 순간
입이 순간이동한 것처럼 보인다
smoothstep 보간
가중치를 넘겨주면 부드럽다
v_AH는 서서히 0으로, v_MBP는 서서히 1로
두 입모양이 겹치며 자연스럽게 이어진다
Notes: [6:15] 결국 이 슬라이드의 요지는 하나입니다 — 발음이 바뀔 때 viseme을 그냥 갈아끼우면 입이 순간이동하듯 끊깁니다. 그래서 두 입모양의 가중치를 smoothstep 곡선으로 서서히 넘겨줘서, 겹치며 이어지도록 만들었습니다.

## Slide 29
pronimo · 2. 시스템 구조
29 / 40
Notes: [6:25] 기술 설명 요약 — 음성·입모양·3D가 하나의 시간축에서 일치해야 이 시스템이 성립합니다.

## Slide 30
3
pronimo
IoT 구현
웹에서 받은 점수가 어떻게 실제 불빛이 되는가
교구 연동 구조
명령 매핑
MQTT · ESP32
안전 설계
pronimo · 3. IoT 구현
30 / 40
Notes: [6:30] 섹션 4. 지금까지가 분석이었다면, 여기부터는 그 결과를 실물로 꺼내는 부분입니다.

## Slide 31
1
IoT 교구 연동 구조
발음 분석 결과가 실제 교구의 움직임이 되는 AIoT 구조
pronimo · 3. IoT 구현
31 / 40
정책 엔진 (DECIDE)
학생별 통과 기준과 반복 횟수 관리
단어 ↔ 장치 명령 매핑 테이블
MQTT Broker
topic 기반 명령 전달과 상태 구독
서버와 ESP32를 느슨하게 연결
IoT 교구 존
LED 조명 · 서보모터 모형 문
DC모터 자동차 (단어별 매핑)
안전 설계
GPT 생성문은 장치를 직접 제어하지 않음
allowlist 검증을 통과한 명령만 발행
Notes: [6:32~6:45] MQTT를 쓴 이유 — 서버가 ESP32의 IP를 몰라도 되고, 교실 와이파이에서 IP가 바뀌어도 브로커 주소 하나면 됩니다.

## Slide 32
2
웹 점수 → MQTT → ESP32 → 조명 점등
발음 결과가 실제 기기 동작으로 이어지는 최소 경로
pronimo · 3. IoT 구현
32 / 40
1
웹에서 발음
명령어 문장 선택 후
마이크 · 웹캠으로 제출
2
AI 분석
음성 · 입모양 · 종합
점수 산출
3
백엔드 판정
정답 선택 + 음성 점수
기준 이상인지 확인
4
MQTT 발행
cmd 토픽으로
명령 코드 한 줄 전송
5
ESP32 수신
Wi-Fi로 구독 중
GPIO 25 · 26 · 27 제어
6
조명 점등 · 회신
RGB LED 동작 후
status 토픽으로 결과 회신
① 영어 명령어 ↔ 기기 동작
발음 단어
IoT 명령 코드
동작
Light on
LIGHT_ON
켜기
Light off
LIGHT_OFF
끄기
Red
LIGHT_RED
빨강
Green
LIGHT_GREEN
초록
Blue
LIGHT_BLUE
파랑
정답을 선택하고 음성 점수가 기준 이상일 때만 실행됩니다.
② MQTT 토픽 · 전송 메시지
[명령] pronimo/demo-20260725/device01/cmd
[상태] pronimo/demo-20260725/device01/status
LIGHT_ON LIGHT_OFF LIGHT_RED
LIGHT_GREEN LIGHT_BLUE
명령은 코드 한 줄
cmd 토픽 발행 → ESP32 수신
상태는 되돌아온다
결과를 status 토픽으로 회신
③ 백엔드 응답 · 화면 안내
{
"iotTriggered": true,
"iotActionCode": "LIGHT_GREEN",
"iotStatus": "SENT",
"iotMessage": "IoT 명령을 전송했습니다."
}
실행 여부와 이유를 함께 반환
실행 여부 · 명령 · 전송 상태
발음 종료부터 점등까지 5초
“조명이 작동했습니다” 즉시 안내
Notes: [6:35~6:55] IoT의 핵심 슬라이드. 백엔드가 명령 코드 한 줄을 브로커에 올리면, 구독 중이던 ESP32가 받아 GPIO를 바꾸고, 결과를 상태 토픽으로 되돌려줍니다.

## Slide 33
3
실행 조건 · 안전 설계 · 실물 구현
무조건 켜지지 않는다
pronimo · 3. IoT 구현
33 / 40
실물 구현
ESP32 + 릴레이 + RGB LED 회로
Spring Boot
점수 판정과 IoT 명령 생성
MQTT Broker
백엔드 ↔ ESP32 실시간 전달
ESP32 · RGB LED
명령 수신 후 GPIO 제어
실행 조건 — 다섯 가지를 모두 만족해야 명령이 전송된다
1
사용자가 문제의 정답을 선택했는가
2
해당 문제에 iotActionCode가 설정되어 있는가
3
이번 제출의 음성 발음 점수가 기준 이상인가
4
백엔드의 IOT_ENABLED 설정이 활성화되어 있는가
5
ESP32가 Wi-Fi와 MQTT Broker에 연결되어 있는가
조건 미충족 시 — 실패 이유를 상태 코드로 반환
INCORRECT_CHOICE · SCORE_TOO_LOW · NOT_CONFIGURED · DISABLED
“동작하지 않았다”가 아니라 “왜 동작하지 않았는지”를 반환해 교사가 원인을 즉시 판단할 수 있게 했습니다.
안전 설계
GPT가 생성한 자유 텍스트는 장치를 직접 제어하지 않습니다 — 사전 등록된 allowlist 명령만 검증한 뒤 발행합니다.
Notes: [6:55~7:15] 무조건 켜지지 않습니다. 다섯 조건을 모두 통과해야 하고, 실패하면 이유를 코드로 돌려줍니다.

## Slide 34
LIVE DEMO
시연 영상
학생 발음 → AI 융합 분석 → 정책 판정 → MQTT → 교구 작동까지 전 과정 (3분)
1
학생 발음
2
AI 융합 분석
3
정책 판정
4
MQTT 명령
5
ESP32 교구 반응
6
결과 회신 · 기록
대표 시연 단어 “OPEN” — 발음이 기준을 통과하면 서보모터 모형 문이 실제로 열립니다.
pronimo · 시연 영상
34 / 40
Notes: [7:15~ 영상 3분] 재생 전 한 문장으로 무엇을 볼지 안내.

## Slide 35
4
pronimo
핵심 성과
이 프로젝트에서 직접 설계하고 구현한 네 가지
융합 채점 엔진
측정 한계 정량화
3D 립싱크
end-to-end 연결
pronimo · 4. 핵심 성과
35 / 40
Notes: [7:20] 섹션 4. 저희가 직접 설계하고 구현한 핵심 성과 네 가지를 정리했습니다.

## Slide 36
1
기술적 성과 (Key Contributions)
직접 설계하고 구현한 네 가지
pronimo · 4. 핵심 성과
36 / 40
1
멀티모달 융합 채점 엔진 자체 설계
음성 75 : 입모양 25 가중 융합으로 종합 점수 산출
“음성은 맞고 입모양은 틀림” 같은 불일치까지 진단
2
측정 한계의 정량화
정면에서 볼 수 없는 음소를 신뢰도 값으로 모델링
8개 viseme 자동 제외 → 시각 점수의 신뢰 구간 확보
3
3D 구강 립싱크 직접 구현
Blender 정면 · 측면 GLB와 14종 Shape Key 제작
smoothstep 보간으로 실시간 자연스러운 전환
4
AI 판정에서 실물까지 연결
정책 엔진 · allowlist 검증 · MQTT 양방향 회신
발음 종료부터 교구 작동까지 5초 이내 완결
Notes: [7:25~8:00] 네 가지 중 특히 2번(측정 한계의 정량화)과 4번(AI에서 실물까지 연결)을 강조. 못 보는 것을 억지로 채점하지 않은 판단이 점수 신뢰도를 지켰습니다.

## Slide 37
5
pronimo
결론
교육 현장에서 무엇이 달라지고, 어디까지 확장되는가
기대 효과
확산 가능성
사업화
향후 계획
pronimo · 5. 결론
37 / 40
Notes: [8:25] 마지막 섹션. 기대 효과와 확장 계획으로 마무리하겠습니다.

## Slide 38
1
기대 효과 및 활용성
교육 현장에서 달라지는 것
pronimo · 5. 결론
38 / 40
Notes: [8:30~8:55] 업무 효율화 · 사용자 편의성 · 비용 절감 · 교육 현장 활용성 · 사업화 가능성 · 다국어 확장.

## Slide 39
2
확산 가능성 · 사업화 · 향후 계획
어디까지 넓힐 수 있는가
pronimo · 5. 결론
39 / 40
확산 가능성
교구
조명 · 문 · 자동차에서 선풍기 · 전동 커튼 · 전자칠판까지
현장
특수학급에서 일반학교 · 외국어 학원 · 체험 교육 공간까지
언어
분석 엔진을 모듈화해 일본어 · 중국어까지
사업화 모델
패키지
AI 발음 분석 + 접근성 UI + IoT 교구 + 교사 대시보드
수익 구조
교구 세트 판매와 학습 콘텐츠 구독의 결합
차별점
단순 음성 명령이 아닌 발음 학습과 기기 제어의 결합
향후 계획
대시보드
학급 단위 취약 음소 분석과 장치 상태 모니터링
채점 범위
측면 캠 · 저조도 대응으로 시각 채점 범위 확대
운영 안정성
다기기 동시 제어와 네트워크 단절 시 오프라인 대응
음성 인식만으로 기기를 켜는 서비스가 아니라, 정답 여부와 AI 발음 점수를 함께 검증한 뒤 명령을 실행하는 AIoT 교육 플랫폼입니다.
Notes: [8:55~9:40] 확산 → 사업화 → 향후 계획. 마지막 한 줄이 차별점의 요약입니다.

## Slide 40
듣고 따라 하는 학습에서,
보고 이해하는 학습으로.
그리고 이제, 발음을 몸으로 체험하는 교실로.
감사합니다 · 질의응답
세종대학교 컴퓨터공학과 5조 취업시켜조 | 조경태 · 강형민 · 정지태 · 권혁준
지도교수 한동일 · 권기학 교수 | 산업체 멘토 (주)넥스트페이퍼엠앤씨
40 / 40
Notes: [9:40~10:00] 마무리. 이후 질의응답 7분.